## Slide 1: Koordinierung von Engpassmanagement in Deutschland: Welche Synergieeffekte sind zu erwarten?
Workshop III: Netzausbau in Deutschland und den europäischen Nachbarländern – Ist weniger mehr?
Friedrich Kunz & Alexander Zerrahn
DIW Berlin, 05.04.2013

## Slide 2
Engpassmanagement in Deutschland
Modellbeschreibung
Ergebnisse
Schlussfolgerungen
Inhalt

## Slide 3
Veränderte Anforderungen an das deutsche Hochspannungsnetz
Energiewende verändert Anforderungen an das Netz
  Abschaltung von Kernkraftwerken
  Ausbau dezentraler erneuerbarer Energien insb. in lastfernen Regionen
Existierende Netzkapazität limitiert den überregionalen Transport von elektrischer Energie (Engpass)
Anpassung von Stromflüssen mithilfe technischer und ökonomischer Methoden zur Vermeidung von Überlasten (Engpassmanagement)
  Netztopologie
  Redispatch von Kraftwerken
  Netzausbau (langfristig)
1

## Slide 4
Management von Netzengpässen erfolgt in zwei Stufen
10.00: Reservemarkt
  Bestimmung der Reservekapazitäten
12.00: Dayaheadmarkt (sog. Spotmarkt)
  Zentrale Auktion (e.g. EPEX), etc.
  Mengen- und Preisbestimmung für alle Stunden des nachfolgenden Tages
15.00: Intradaymarkt
  Standardisierter Handel an der EPEX, etc.
  Handelsende RT-45min
RT-45min: Finale Erzeugungsfahrpläne
  § 5 (2) StromNZV
  Behandlung von auftretenden Netzengpässen im Marktgebiet
RT: Einsatz von Regelenergie zur Behebung von Ungleichgewichten und Abweichungen
1
Dayaheadmarkt
Intradaymarkt
Reservemarkt
10 D-1
12 D-1
15 D-1
RT
Internationale
Netzengpässe
Nationale
Netzengpässe

## Slide 5
Engpassmanagement erfolgt durch die Übertragungsnetzbetreiber
Steigende Anforderungen an das Engpassmanagement im deutschen Hochspannungsnetz
Vier Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich für das Engpass-management in ihrer Regelzone
1
Quelle: BNetzA (2012):
Monitoringbericht 2011
Quelle: Wikipedia

## Slide 6
Zweistufiges Modelldesign zur Abbildung des deutschen Marktes
Spotmarkt-Modell
Optimierung des Kraftwerkseinsatzes
Internationaler Handel durch Import/Export abgebildet
Einheitspreis innerhalb DE
Engpassmanagement-Modell
Re-Optimierung des Kraftwerkseinsatzes
Berücksichtigung von physischen Netzrestriktionen
Engpassmanagement durch Redispatch von Kraftwerken
Abbildung unterschiedlicher Koordinierungsgrade
2

## Slide 7
Kostenminimierender Kraftwerkseinsatz im Spotmarkt-Modell
Minimierung der Erzeugungskosten zur Deckung der residualen Nachfrage
Kraftwerkserzeugung durch installierte Kapazität begrenzt
Abstraktion von zusätzlichen technischen Restriktionen und dynamischen Aspekten
2

## Slide 8
Kostenminimierender Redispatch im Engpassmanagement-Modell
Minimierung der Redispatchkosten zur Vermeidung von Leitungsüberlastungen
Mathematisches Problem stellt ein Gleichgewicht mit gemeinsamer Lastflussrestriktion dar  Abbildung der Koordinierungsgrade über Bewertung dieser gemeinsamen Restriktion möglich
2

## Slide 9
Drei Fälle zur Abbildung verschiedener Koordinierungsgrade
Ein Netzbetreiber
  Ein integrierter Netzbetreiber führt das Engpassmanagement durch
Vier Netzbetreiber - koordiniert
  Koordinierung der vier Netzbetreiber beim Engpassmanagement
  Zugriff nur auf Kapazitäten innerhalb der jeweiligen Regelzone
Vier Netzbetreiber - unkoordiniert
  Keine Koordinierung der vier Netzbetreiber beim Engpassmanagement
  Zugriff nur auf Kapazitäten innerhalb der jeweiligen Regelzone
2

## Slide 10
Datengrundlage
Abbildung des deutschen Strommarktes in 2011
  8760h
  Blockscharfer konventioneller Kraftwerkspark basierend auf BNetzA Kraftwerksliste
  Stündliche Abbildung der Einspeisung erneuerbarer Erzeugung (insb. Wind & PV)
  Regionalisierung der Erneuerbaren auf Basis der EEG-Anlagestammdaten
  Regionalisierung der Nachfrage auf Basis regionaler Indikatoren (BIP und Bevölkerung)
  Detaillierte Abbildung des deutschen Hochspannungsnetzes (≥ 220kV)
  Approximation des Auslands anhand Import/Export
2

## Slide 11
Geographisches Engpassmuster deckt sich im Wesentlichen mit BNetzA (2012)
3

## Slide 12
Engpasskosten sinken mit zunehmendem Koordinierungsgrad
 | Engpass-management-kosten [Mill. EUR] | Redispatch Volumen [GWh] | Durchschnittl. Kosten [EUR/MWh]
Ein Netzbetreiber | 30,36 | 7,66 | 3,96
Vier Netzbetreiber - koordiniert | 124,14 | 11,01 | 11,27
Vier Netzbetreiber - unkoordiniert | 179,56 | 8,54 | 21,06
3
Engpässe in allen Koordinierungsfällen identisch, aber deren Management variiert maßgeblich mit Grad der Koordinierung
Engpasskosten steigen durch Einsatz teurerer Kraftwerke
Volumen steigt aufgrund zonaler Bilanzanforderung und zusätzlicher Engpässe durch Redispatch

## Slide 13
Koordinierungsgrad zwischen Übertragungsnetzbetreiber schwer abschätzbar
Standardisierung der Engpassmanagementmaßnahmen durch BNetzA
  Standardisierung der vertraglichen Rahmenbedingungen in BK6-11-098
  Standardisierung der Vergütung in BK8-12-019
Beinhaltet keine explizite Regelung zum regelzonenübergreifenden Engpassmanagement: „… regelzonenübergreifender strombedingter Redispatch sei zwischen den betroffenen Übertragungsnetzbetreibern abzustimmen.“ (BK6-11-098)
Standardisierter Datenaustausch (DACF, IDCF) und regionale/bilaterale Kooperationen (z.B. Coreso, Security Service Center, TSO Security Cooperation) ermöglichen Koordinierung zwischen TSOs
Koordinierungsaspekte in Diskussion bei der Erstellung der Network Codes
3
Notes: Coreso: FR, BE, IT, GB, 50Hertz
Security Service Center: Tennet (NL) & Amprion
TSC: NL, DE, CH, AT, PL, CZ, SI, HR, HU  Multilateral Remedial Actions under Trial Run for 1 Year since June 2012

## Slide 14
Schlussfolgerungen
Engpassmanagement insbesondere zur kurzfristigen Netzbewirtschaftung von Bedeutung
Koordinierung der Übertragungsnetzbetreiber bestimmt maßgeblich die entstehenden Engpassmanagementkosten
  Synergieeffekte betragen bis zu 150 Mill. EUR p.a.
Verstärkte Koordinierung zwischen nationalen und internationalen Netzbetreibern bei der Netzbewirtschaftung vor dem Hintergrund höherer Netzauslastungen notwendig
4

## Slide 15
fkunz@diw.de